## Slide 1
Guider
System Management Monitoring

## Slide 2
01 Guider 소개
- Dash board 구성
- 시스템 모니터링 항목
02 Guider 설치방법
- Guider 설치 방법
INDEX
03 참고
- (참고1) 네이버 클라우드 사용법

## Slide 3
01
Guider 소개
Dashboard 구성
Guider
System Management Monitoring
CPU 상태 모니터링
Network 상태 모니터링
Disk I/O 상태 모니터링
Memory 상태 모니터링
대시보드에서는 아래와 같이 CPU, Memory, Network, DISK 성능에 대한 모니터링을 할 수 있습니다.

## Slide 4
01
Guider 소개
시스템 모니터링 항목
Guider
System Management Monitoring
CPU 상태 모니터링
Network 상태 모니터링
Disk I/O 상태 모니터링
Memory 상태 모니터링
Net.inbound 인입 트래픽(Bytes)
Net.outbound 유출 트래픽(Bytes)
Cpu.total CPU 전체 사용률(%)
Cpu.user CPU 유저별 사용률(%)
Cpu.kernel CPU Kernel 사용률(%)
Mem.free Memory 할당 가능량(MB)
Mem.anon
Mem.kernel Memory Kernel 사용량(MB)
Block.iowait Block 인입/반출대기(MB)
Block.read Block 읽기속도(MB)
Block.write Block 쓰기속도(MB)
대시보드에서는 아래와 같이 CPU, Memory, Network, DISK 성능에 대한 모니터링을 할 수 있습니다.

## Slide 5
02
Guidier 설치방법
Guider 설치
Guider
System Management Monitoring
Guider 설치방법
Guider 설치방법
① 서버에 접속합니다.
※ 서버 생성 방법은 참고3 네이버 클라우드 사용법 참고
※ 본 매뉴얼은 VirtualBox를 통해 가상 Linux(CentOS 7)를 만들어 작성

## Slide 6
02
Guidier 설치방법
Guider 설치
Guider
System Management Monitoring
Guider 설치방법
Guider 설치방법
② Guider 설치 조건을 확인합니다.
# uname –a
(kernel 버전 3.0 이상 확인)
# python --version
(python 설치 및 버전 확인 2.7 이상 확인)

## Slide 7
02
Guidier 설치방법
Guider 설치
Guider
System Management Monitoring
Guider 설치방법
Guider 설치방법
③ Guider 를 설치합니다.
# git clone http://github.com/iipeace/guider.git

## Slide 8
02
Guidier 설치방법
Guider 설치
Guider
System Management Monitoring
Guider 설치방법
Guider 설치방법
④ Guider 설치 완료 확인합니다.

## Slide 9
03
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
과거에는 물리적인 서버를 구매해서 서버를 구축하였으나Amazon AWS, Microsoft Azure와 같이 실제 서버를 구입하지 않아도 가상으로 인프라를 제공하는 업체들이 있습니다.
국내 여러 업체에서도 가상 인프라 제공하는 사업을 진행 하고 있으며 그 중 네이버 가상 서버 생성 방법에 대한 소개입니다.
(가입 시 Micro서버를 1년간 무료로 사용할 수 있습니다.)
Guider 설치 및 사용 실습에 활용하실 수 있으며, Vmware, VirtualBox 등 하이버바이저를 통해서도 사용해보실 수 있습니다.
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring

## Slide 10
03
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
① 네이버 클라우드 플랫폼 웹 사이트 접속하기
네이버에서 ‘네이버 클라우드 플랫폼’ 검색하여 접속합니다. (https://www.ncloud.com/)
접속

## Slide 11
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
② 네이버 클라우드 플랫폼 회원가입하기
네이버 계정이 있다면 네이버 계정으로 로그인이 가능합니다
(※ 회원가입을 클릭하여 별도로 회원가입 절차를 거쳐서 사용도 가능!!!)

## Slide 12
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
③ 결제수단을 등록하기
아래 과정을 통해서 결제 수단을 등록합니다.
(※결제 수단이 등록되어야 Micro 타입 서버를 1년간 무료로 사용이 가능함)

## Slide 13
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
④ 가상서버 타입 확인하기
Compute 부분의 Server를 선택합니다.
※서버 타입 확인
Micro 타입 서버는 1년간 무료로 이용
1년 사용 후 미반납 시 자동으로 과금

## Slide 14
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑤ 서버 이용신청하기
이용 신청하기 버튼을 클릭합니다.

## Slide 15
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑥ 서버 생성하기(1~5단계)
1. 서버 이미지 생성하기
아래 서버 타입을 확인하시고 서버 생성 버튼을 눌러주세요

## Slide 16
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑥ 서버 생성하기(1~5단계)
부팅 디스크 크기, 이미지 타입을 선택하시고
특히 서버 타입이 기본으로 Standard로 되어 있으므로
과금을 원치 않으시는 분들은 Micro로 변경 필수
서버 이미지는 리눅스(CentOS, ubuntu) 버전 별 선택 가능
원하는 버전을 확인한 후 다음 버튼을 클릭합니다.

## Slide 17
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑥ 서버 생성하기(1~5단계)
2. 서버 설정하기
서버 타입을 Micro로 선택하고 서버 이름을 설정하세요.

## Slide 18
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑥ 서버 생성하기(1~5단계)
3. 인증키 설정하기
보유하고 있는 인증키가 없으므로 새로운 인증키를 생성합니다.
새로운 인증키 생성을 클릭하면 아래와 같이 이름을 작성하는 입력창이 생기고 이름을 입력한 후 인증키 생성 및 저장 버튼을 누르면 키가 다운로드 됩니다.
인증키가 다운로드 된 것을 확인하면 다음 버튼을 누릅니다.
인증키 파일

## Slide 19
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑥ 서버 생성하기(1~5단계)
4. 네트워크 접근 설정하기
ACG 설정이 있는데 default로 선택합니다.
※ACG란 네이버 클라우드 플랫폼에서 제공하는 방화벽으로 생성한 서버 접근에 대해서 통제하는 역할을 수행합니다.

## Slide 20
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑥ 서버 생성하기(1~5단계)
5. 최종확인 후 서버 생성하기
지금까지 선택한 내용들을 확인한 후 서버를 생성합니다.

## Slide 21
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑥ 서버 생성하기(1~5단계)
6. 가상서버 생성 완료하기
서버 생성이 완료되었습니다.
서버 상태를 보면 부팅중 ▶ 설정중 ▶ 운영중으로 표시되며 운영중으로 표시되면 사용 가능하도록 가상 서버가 준비 완료되었음을 의미합니다.
생성이 완료되면 가상서버에 IP가 할당되는데 이는 서버 접속 시에 필요하므로 꼭 기억하도록 합니다.

## Slide 22
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑦ 공인 IP 할당받기 (※ 공인IP할당은 유료이며, 포트포워딩 설정을 통해서도 접속 가능함)
가상 서버에 접속하기 위해서는 공인IP를 할당 받아야 합니다.
Server에 Public IP를 선택하여 화면 이동한 후 공인IP신청 버튼을 클릭합니다.

## Slide 23
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑦ 공인 IP 할당받기 (※ 공인IP할당은 유료이며, 포트포워딩 설정을 통해서도 접속 가능함)
공인 IP를 할당받을 서버를 선택하는 화면에서 위에서 생성한 서버를 선택한 후 확인 버튼을 클릭하여 공인 IP할당을 받습니다.

## Slide 24
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑦ 공인 IP 할당받기 (※ 공인IP할당은 유료이며, 포트포워딩 설정을 통해서도 접속 가능함)
가상 서버에 할당된 공인 IP를 확인합니다.

## Slide 25
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑧가상서버 접속하기(1~4단계)
1. 가상서버 접속 툴(Putty) 설치하기
가상 서버에 접속하기 위해서는 접속 툴이 필요합니다.
네이버에서 무료 접속 툴인 Putty를 다운로드 받아 설치합니다.

## Slide 26
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑧가상서버 접속하기(1~4단계)
2. 서버 비밀번호 확인하기
서버에 접속할 비밀번호를 확인해야 합니다.
네비어 클라우드 웹사이트에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 메뉴에서 “관리자 비밀번호 확인”을 클릭합니다.

## Slide 27
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑧가상서버 접속하기(1~4단계)
2. 서버 비밀번호 확인하기
위 창에서 가상서버 생성 시 만들어진 인증키(.pem)파일을 마우스로 드래그한 후 비밀번호 확인 버튼을 누릅니다.

## Slide 28
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑧가상서버 접속하기(1~4단계)
2. 서버 비밀번호 확인하기
계정은 root이며 비밀번호를 확인합니다.

## Slide 29
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑧가상서버 접속하기(1~4단계)
3. 서버 접속하기
서버에 접속하기 위해 putty를 실행하고 Host Name(or IP address)에 IP는 할당받은 공인IP를 작성하고 Open 버튼을 클릭합니다.

## Slide 30
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑧가상서버 접속하기(1~4단계)
3. 서버 접속하기
login as : 가 표시되는데 이곳에 root라고 입력한 후 엔터키를 누르면 비밀번호 입력란이 표시됩니다.

## Slide 31
04
참고
네이버 클라우드 서버 사용법
가상서버 생성
Guider
System Management Monitoring
⑧가상서버 접속하기(1~4단계)
3. 서버 접속하기
관리자 비밀번호 확인에서 확인한 비밀번호를 입력후 엔터키를 치면 정상적으로 서버에 접속하게 됩니다.
(※주의 : 대소문자 구분이 필요하며 비밀번호 오입력할 경우 Access denied 표시됩니다.)